# Technická specifikace a vlastnosti linky na vazbu V1

| Název veřejné zakázky: Nákup linky na vazbu V1 do pracoviště polygrafie Úřadu vlády ČR |
| --- |
| Název parametru | Požadované vlastnosti | Vlastnosti nabízené linky V1 |
| celková délka (šířka) linky V1 se zahraňovacím modulem s ručním podáváním včetně vykladače | maximálně 175 cm | (zde uveďte požadované rozměry nabízené linky V1) |
| hloubka linky V1 (se zahraňovacím modulem s ručním podáváním včetně vykladače) | maximálně 76 cm | (zde uveďte požadované rozměry nabízené linky V1) |
| výška linky V1 (se zahraňovacím modulem s ručním podáváním včetně vykladače) | maximálně 105 cm | (zde uveďte požadované rozměry nabízené linky V1) |
| formát papíru na vstupu | A4, A3, B4, SRA4, SRA3, + možnost nastavení individuálního formátu | (zde uveďte formát papíru, který linka V1 umožňuje použít) |
| šířka papíru | min 206 mm / max 320 mm | (zde uveďte minimální a maximální rozměry papíru, který nabízená linka V1 zpracuje) |
| délka papíru | min 275 mm / max 457 mm | (zde uveďte minimální a maximální rozměry papíru, který nabízená linka V1 zpracuje) |
| hmotnost papíru | min 64 g/m2 / max 300 g/m2 | (zde uveďte minimální a maximální hmotnost papíru, který nabízená linka V1 zpracuje) |
| počet listů k prošití | 2-35 (při užití papíru o hmotnosti 80 g/m2) | (zde uveďte požadovaný údaj o počtu listů k prošití) |
| počet šicích hlav | 2 | (zde uveďte počet šicích hlav) |
| napájení | 230V/50Hz | (zde uveďte údaje k napájení) |
| propojení zahraňovacího modulu s linkou V1 | je požadováno | (zde uveďte, zda je zahraňovací modul propojen s linkou V1 – ANO/NE) |
| vykladač elektronický pásový | je požadován | (zde uveďte, zda má nabízená linka V1 elektronický pásový vykladač – ANO/NE) |
| záruka na dodané zboží (linka V1, dle technické specifikace) | 12 měsíců | zde uveďte délku nabízené záruky v měsících |

V(e) ………………………….………………….. dne ……………..

| Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat jménem nebo za dodavatele |
| --- |
| Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení: |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce: |  |
| Podpis: |  |